ЦЕМЕНТНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РОССИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕЁ РАЗВИТИЯ

# Ю. В. Никифоров, к. т. н., главный редактор журнала «ЦЕМЕНТ и его применение»

Контакт: тел.: (812) 764-5612, info@jcement.ru

Цемент до настоящего времени, несмотря на развитие технологий производства других эффективных материалов, остается основным строительным материалом. Его производство непрерывно растет.

Рост производства цемента в мире продолжился и в 2006 г. и составил 12% к росту 2005 г.

Производство цемента в мире в 2006 г. составило 2,5 млрд. т [1].

Объем производства цемента в России также растет.

После кризисного 1998 г., когда было произведено в России всего 26 млн. т цемента, его производство росло и было выработано (млн. т) в:

| 2000 г. – 32,4 | 2004 г. – 45,6 |
| --- | --- |
| 2001 г. – 35,1 | 2005 г. – 48,7 |
| 2002 г. – 37,7 | 2006 г. – 54,7 |
| 2003 г. – 41,0 |  |

В I полугодии 2007 г. было произведено 27,8 млн. т цемента, что составило 120,7% к аналогичному периоду 2006 г.

И потребность в его использовании в настоящее время резко возрастает в том числе и на производство сухих строительных смесей, объем выпуска которых составляет около 3,5 млн. т в год.

В последнее время реализация национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» привела к активации строительной деятельности.

_________________________

[1] «Цемент и его применение» №3, 2007, с.2-7.

В 2006 г. в России введено в эксплуатацию 604,7 тыс. квартир общей площадью 50,2 млн. м2 – на 15,2% больше, чем в 2005 г. В I полугодии 2007 г. было введено в эксплуатацию 21,2 млн. м2, что составило 134,8% к аналогичному периоду 2006 г. Кстати, в 1987 г. в РСФСР было введено в строй 78,8 млн. м2 жилья, в 1990 г. – 61,7 млн. м2.

Производство цемента и данные по вводу в действие жилых домов приведены в таблице.

Безусловно, определенная зависимость между объемами производства цемента и  вводом в строй жилья, существует, но она неоднозначна.

Таблица

Динамика производства цемента и строительства жилья*

| Годы | Производство цемента, млн. т | Ввод в действие жилых домов, млн. м2 | Выбытие жилья по ветхости и аварийности, млн. м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2000 | 32,4 | 30,3 | 2,2 |
| 2001 | 35,1 | 31,7 | 2,2 |
| 2002 | 37,7 | 33,8 | 1,9 |
| 2003 | 41,0 | 36,4 | 1,9 |
| 2004 | 45,6 | 41,0 | 2,4 |
| 2005 | 48,7 | 43,6 | 2,1 |
| 2006 | 54,7 | 50,2 | 2,1 |

х) По данным Росстата России.

Следует сказать, что значительное количество цемента в ближайшее время потребуется не только для реализации национального проекта по жилью, но и для решения задач по устранению инфраструктуры ограничений – прежде всего в электроэнергетике и транспортной системе.

Следует отметить, что производство цемента подвержено значительным сезонным колебаниям.

Так, в 2006 г. в I кв. было произведено 14,8% цемента от общего его производства, во II кв. ( 27,4%, в III кв. ( 31,8%, в IV кв. ( 26,0%.

Сезонные колебания производства цемента и его сбыт существенно влияют на экономические показатели работы цементного завода. Для  смягчения влияния этого фактора заводы вынуждены складировать зимой клинкер в совершенно неприспособленных условиях. В ряде случаев используется фьючерсная продажа цемента.

На конец 2006 г. в цементной промышленности России работало 51 предприятие, из них 45 по полному технологическому циклу и 6 помольных установок. Общая мощность цементных предприятий составила 70,9 млн. т. За время реформ было выведено из эксплуатации 19 млн. т мощности. Среди них такие крупные предприятия, как цементное производство Ачинского глиноземного комбината, Нижне-Тагильский цементный завод, Чечено-Ингушский цементный завод, I производство Спасского завода.

Первые производства Горнозаводского и Искитимского цементных заводов, завод “Спартак” и ряд других предприятий и отдельных технологических линий.

В постперестроечный период были введены в эксплуатацию несколько технологических линий.

В 1991 г. на ОАО “Себряковцемент” после реконструкции технологической линии мокрого способа с печью ( 5,0х185 м была введена в эксплуатацию линия полусухого способа с печью ( 5,0х125 м с циклонным теплообменником и декарбонизатором.

В 1996 г. на ОАО “Алцем” (Алтайский край) была введена линия мокрого способа с печью ( 4,0х150 м мощностью 300 тыс. т клинкера в год.

По срокам эксплуатации цементная промышленность России пока ещё остается старой отраслью.

Износ активной части основных фондов на большинстве предприятий превысил 70%. Коэффициент использования мощностей в 2006 г. составил 75,5%. В эксплуатации находится 93,5% печей со сроком службы более 30 лет.

По мокрому способу производства вырабатывается 84% цемента и 16% по сухому.

Основным видом технологического топлива является природный газ (92%) и уголь (7%). Мазут практически исключен из потребления.

Средний удельный расход условного топлива на производство 1 т  клинкера в целом по отрасли составил 207,4 кг/т, в том числе на печах мокрого способа ( 213,8 кг/т и сухого способа ( 152,6 кг/т.

За последние годы ассортимент продукции стабилизировался. Следует отметить некоторый рост производства цемента марки “500” и “550”.

Из общего объема выпускаемого портландцемента, составляющего 92,1%, 49,5% составляет портландцемент марки “400”, 36,7% портландцемент марки “500” и портландцементы марок “550” и “600” всего 1,5%.

Выпуск шлакопортландцемента общестроительного назначения составляет около 3 млн. т и его основная масса представлена рядовым шлакопортландцементом марки “400” (около 2,5 млн.т), а шлакопортландцемент марки “300” выпускается в количестве чуть более 400 тыс. т.

Такое небольшое количество производства шлакопортландцемента объясняется недостатком гранулированных доменных шлаков, которые поставляются цементной промышленности в количестве около 4 млн. т в год.

Выпуск тампонажного цемента в России находится на уровне 750 тыс.т в год. Производство пуццоланового и декоративного цемента составляет соответственно около 50-60 тыс. т в год.

В целом ассортимент производства цемента удовлетворяет потребности  строительной индустрии России.

Научно-технический уровень ведения технологического процесса, возможность использования сырьевых материалов различных по химико-минералогическому составу позволяют производить цемент широкого ассортимента по заказу потребителя. Этому также способствует использование сепараторного помола цемента.

В последнее время технология сепараторного помола внедрена на ОАО “Себряковцемент” и ОАО “Мордовцемент”.

Учитывая высокий коэффициент использования основного технологического оборудования (75,5%), дальнейшее увеличение производства цемента на существующих мощностях в значительных объемах не представляется возможным.

Увеличение производства цемента в настоящее время возможно следующими путями:

1. Доведение производства цемента на цементных заводах до проектных показателей.

Так, например, на ОАО “Михайловцемент” в 1990 г. было выработано 1882,5 тыс. т клинкера, а в 2006 г. ( 1383,3 тыс. т. На Савинском цементном заводе в 1990 г. было выработано 1135,4 тыс. т клинкера,  а в 2006 г. ( 692,0 тыс. т. Такая же картина наблюдается еще на ряде крупных заводах.

Ещё одной из основных причин снижения производства является ограничение поставок активных минеральных добавок.

Одной из основных минеральных добавок является доменный гранулированный шлак. В настоящее время ресурсы доменных шлаков в России составляют около 9 млн. т, из них цементники получают около 4 млн. т.

При этом стоимость гранулированных шлаков возросла в 3 раза.

Для увеличения объема производства цемента в короткие сроки следует использовать в больших объемах трепел, опоку, золу-унос. Перевод выпуска цемента по ГОСТ 31108-2003 даст возможность более широко использовать минеральные добавки, в том числе и известняк.

2. Введение в эксплуатацию законсервированных производств.

В первую очередь это касается цементного производства Ачинского глиноземного комбината.

Компания “БазэлЦемент” планирует введение в эксплуатацию 2 печей этого предприятия.

Эти печи имели производительность 86-88 т/ч. При их эксплуатации производство цемента может составить около 1800 тыс. т в год.

На Ново-Спасском заводе в свое время эксплуатировались две печи сухого способа производства размерами ( 7,0/6,4х95 м с циклонными теплообменниками. При работе на мазуте их производительность составляла 130-133 т/ч. При переводе печей на работу с использованием угля технически стало возможным работать какой-либо одной печью. В настоящее время ведется работа по обеспечению возможности работы одновременно 2-х печей. Это позволит увеличить производство цемента на 750-800 тыс. т в год.

3. Строительство новых цементных заводов и технологических линий.

Безусловно, это самый радикальный путь не только увеличения производства цемента, но и технологического перевооружения цементной отрасли.

Строительно-финансовые компании, руководители регионов заявляют о намерениях строительства цементных заводов.

Уже в 2007 г. завершается строительство новых технологических линий на:

- ОАО “Сода” (Башкортостан) мощностью 1 млн. т клинкера в год сухого способа производства;

- ОАО “Мордовцемент” (Мордовия) мощностью 2300 т кл/сутки,  работающая по полусухому способу производства.

На ОАО “Себряковцемент” завершается реконструкция печи полусухого способа производства с увеличением её производительности на 25 т/ч.

Ведется строительство новой технологической линии сухого способа производства на ОАО “Сухоложскцемент”, мокрого способа производства на ОАО “Магнитогорском цементно-огнеупорном заводе, производительностью 40 т/ч.

Компанией “БазэлЦемент” предусмотрено строительство нового Серебрянского цементного завода (Рязанская обл.) мощностью 1,5 млн. т цемента в год на основе оборудования Sinoma Engineering International (Китай).

Компания “Интеко” после продажи два года назад своих цементных активов вновь вернулась к их формированию.

В конце 2006 г. компания “Интеко” приобрела два небольших завода сухого способа производства в районе г. Новороссийска ( ОАО “Атакайцемент” и Верхнебаканский цементный завод. Это последнее предприятие в настоящее время находится в стадии реконструкции, и оно должно войти в строй до 2010 г.

К этому списку можно присоединить и строительство технологических линий сухого способа производства мощностью 2,5 млн. т цемента в год на ОАО “Мордовцемент” и мощностью 1,3 млн. т на ОАО «Искитимцемент».

Эти объекты в настоящее время находятся в стадии активного проектирования и начале строительства.

С введением в эксплуатацию перечисленных выше объектов и при доведении действующих предприятий до проектных показателей производство цемента в 2010 г. может достигнуть 65-68 млн. т.