ДВУХКОМПОНЕНТНЫЕ  ЭПОКСИ-АМИННЫЕ СИСТЕМЫ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ КАК НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ  МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ ПО БЕТОНУ

Карл Росман, специалист по двухкомпонентным эпоксидным системам Cytec Surface Specialties Austria GmbH

Контакт: тел.: +43 (0) 50-399-1276, e-mail: karl.rossmann@cytec.com

Зачем обрабатывать бетон?

Бетон – важный строительный материал, но  по своей природе имеет некоторые  недостатки, такие как плохая химическая и механическая стойкость, сложность очистки, пыльная хрупкая поверхность.

Все эти недостатки могут и должны быть устранены посредством  обработки и\или покрытия бетона 2х компонентными эпокси-аминными системами.

Почему именно системы на водной основе?

С помощью 2х компонентных эпокси-аминных систем  на водной основе можно достичь многих преимуществ по сравнению с традиционными системами и системами на основе растворителей. Можно назвать следующие преимущества: низкое содержание летучих органических соединений, слабый запах, простота в обращении, негорючесть.

Применение

Необходимо помнить, что условия применения 2х компонентных эпокси-аминных систем на водной основе и традиционных систем  значительно отличаются.

Beckopox® по бетону

Продукты Beckopox® на водной основе могут использоваться в качестве средства для обработки грунтовой поверхности, в качестве шпатлевки и верхнего слоя, как составляющая бетона и для других особых целей.

Толстослойные покрытия  на водной основе

Чтобы достигнуть толщины слоя  водного покрытия до 4 мм при высоком содержании пигмента, требуется уникальный отвердитель  и это Beckopox® EH2142w/63WA

Заключение

Новое поколение 2х компонентных эпокси-аминных систем на водной основе позволит избавиться от пыльных, хрупких, пористых  бетонных поверхностей.